## Slide 1
🤖
캡스톤 프로젝트
서울시 배달로봇 도입
최적 지역 선정
데이터 기반 GIS 분석 및 다기준 점수화(MCS) 적용
2026. 04

## Slide 2
목차
Contents
01
분석 배경 및 필요성
02
분석 목표 및 기대효과
03
가설
04
데이터 수집 계획
05
분석 단계별 계획
06
전체 일정 및 한계

## Slide 3
01 분석 배경 및 필요성
01
배달 산업의 구조적 한계
플랫폼 간 경쟁 심화로 라이더 수급난 · 인건비 상승 지속
→ 소비자 배달비 부담 가중 및 플랫폼 수익성 악화
→ 비용 구조 개선을 위한 대안 물류 수단 도입 시급
02
라스트마일 서비스 공백 해소
단거리 · 저수익 구간에 대한 인적 자원 회피 심화
→ 인력 기피 구간의 물류 연속성 확보 필요
→ 24시간 무중단 배달 체계 구축 가능
03
로봇 하드웨어 한계 고려
현 상용 배달로봇 등판 한계: 경사도 8% 이하
안정적 운행 권장 기준: 5% 이하
→ 지형 사전 분석 없이 서비스 확장 시 운영 중단 리스크 급증
04
데이터 기반 확산 모델 구축
현재 운영: 판교 · 강남 일부 시범 운영에 한정
서울 전역 확산을 위한 정량적 입지 분석 프레임워크 부재
→ 배달 수요 + 도시 물리 환경 결합 다차원 분석 필요

## Slide 4
02 분석 목표 및 기대효과
📍
데이터 기반 입지 선정
서울시 500m × 500m 격자 단위로
배달 수요 + 도로 환경 결합
→ 도입 우선순위 지도 도출
🔗
물류 연속성 확보
인력 배달 기피 단거리 구간 중
경사 · 보행 환경 양호 구역 식별
→ 로봇 보완 가능 구간 제시
🔄
재현 가능한 분석 파이프라인
GIS + 다기준 점수화(MCS) 표준화
→ 타 도시 적용 · 데이터 갱신 시
재활용 가능한 구조 설계
기대효과
🏢 민간
배달 플랫폼의 로봇 배달 시범 지역 확대 시 우선순위 근거 제공
🏛️ 공공
서울시 스마트 모빌리티 정책 수립 및 보도 정비 우선순위 지원
📚 학술
도시 물리 환경 × 배달 수요 결합 로봇 입지 분석 방법론 제시

## Slide 5
03 가설 (H1 ~ H4)
H1
⛰️
지형 조건
경사도 5% 이하 구간 비율이 높을수록 운행 적합도가 높다
표고점 KNN 기반 경사도 계산 → 최적(≤5%) · 허용(5~8%) · 불가(>8%) 분류
→ 격자별 최적 구간 비율 산출 후 점수화
H2
🗺️
보행 네트워크
교차로 밀도가 낮고 링크 연결성이 높을수록 운행 효율이 높다
도보 네트워크 노드 수(교차로 밀도) · 링크 연결성 지수 산출
→ 복잡도가 낮은 격자가 로봇 경로 계획에 유리
H3
🚦
횡단 환경
횡단보도 · 신호등 밀도가 적정할수록 이동 예측 가능성이 높다
횡단보도 위치 · 보행자 신호등 분포 격자 집계
→ 과밀 지역은 대기 시간 병목 발생 가능성 높음
H4
🍜
배달 수요
음식점 · 편의점 밀도가 높을수록 운영 회전율이 높다
행안부 인허가 API → 업종별 가맹점 수 격자 집계
→ 수요 밀도가 높은 격자에서 로봇 1대당 배달 건수 극대화
* 4개 가설은 각각 독립 검증 후 Spearman 상관분석으로 최종 점수와의 관계 확인

## Slide 6
04 데이터 수집 계획
⛰️
서울시 경사도
(표고점 shp)
H1
경사도 계산 → 최적/허용/불가 3단계 분류
출처: 서울 열린데이터광장
🗺️
서울시 도보 네트워크
공간정보
H2
교차로 밀도 · 링크 연결성 지수 산출
출처: 서울 열린데이터광장
🚸
서울시 대로변
횡단보도 위치정보
H3
횡단보도 수 격자 집계 → 횡단 부하 모델링
출처: 서울 열린데이터광장
🚦
서울시 보행자
신호등 분포
H3
신호등 밀도 계산 → 신호 대기 부하 지역 식별
출처: 서울 열린데이터광장
🚪
서울시 보행자
출입구 정보
H3
건물 단위 접근성 점수 산출 → 배송 실패 위험 식별
출처: 서울 열린데이터광장
🍜
음식점 · 편의점
인허가 데이터
H4
업종코드 필터 → 격자별 가맹점 수 집계
출처: localdata.go.kr API

## Slide 7
05 분석 파이프라인
STEP 1
📥
수집 · 전처리
좌표계 통일
500m 격자 생성
공간 조인
→
STEP 2
⛰️
경사도 분석
KNN 경사도
3단계 분류
격자 점수화
→
STEP 3
🗺️
보행 환경
지표 산출
네트워크 분석
횡단보도 부하
출입구 접근성
→
STEP 4
⚖️
다기준
점수화(MCS)
4개 영역 정규화
가중 합산
격자 적합도 지수
→
STEP 5
🗂️
클러스터링
HDBSCAN
군집 해석
Top 5구 선정
→
STEP 6
✅
검증
실증 지역 대조
민감도 분석
로드뷰 검증
→
STEP 7
📊
시각화 · 보고
히트맵
레이더 차트
보고서
분석 환경: Python (geopandas, scikit-learn, folium) | 시각화: Folium · Kepler.gl

## Slide 8
STEP 2 | 경사도 분석 (핵심 필터)
분석 방법
① 표고점 데이터 로드 (shp → geopandas)
② 좌표계 EPSG:5179 통일
③ KNN(k=2) 적용 → 가장 가까운 점 탐색
④ 경사도 = |높이 차| / 수평 거리 × 100(%)
⑤ 이상값 제거 (100% 초과 제외)
⑥ 격자(500m)별 최적 비율 집계
⑦ Min-Max 정규화 → 경사 점수 산출
경사도 3단계 분류 기준
최적
5% 이하
허용
5 ~ 8%
불가
8% 초과
핵심 인사이트
• 표고점 = 실제 보행 경로 중심으로 기록 → 보도 위 경사도 반영에 적합
• 등고선은 시각화 배경용으로만 활용
• 표고점 간격이 넓은 구간은 급경사 미탐지 가능 → 도보 네트워크 링크 기반으로 보완
• 구별 최적 비율 산출 후 후보 구 1차 필터링 적용

## Slide 9
STEP 4 | 다기준 점수화 (MCS)
격자 적합도 점수 = 지형(35%) + 보행 네트워크(25%) + 횡단 환경(20%) + 배달 수요(20%)
⛰️
35%
지형 조건
• 경사도 최적 구간 비율
• KNN 표고점 기반 계산
🗺️
25%
보행 네트워크
• 교차로 밀도 (역)
• 링크 연결성 지수
🚦
20%
횡단 환경
• 횡단보도 · 신호등 밀도
• 보행자 출입구 접근성
🍜
20%
배달 수요
• 음식점 · 편의점 밀도
• 인허가 데이터 격자 집계
가중치는 초안값이며, 민감도 분석(±10%p)을 통해 순위 변동 폭 검증 후 최종 확정 예정 | 역방향 지표(교차로 밀도 등)는 역정규화 적용

## Slide 10
06 전체 일정
1~2주
STEP 1
데이터 수집 · 전처리
→
정제 데이터셋
3주
STEP 2
경사도 분석
→
경사도 지도
4주
STEP 3
보행 환경 지표 산출
→
환경 점수표
5주
STEP 4
다기준 점수화
→
적합도 격자 맵
6주
STEP 5
클러스터링
→
군집 지도
7주
STEP 6
검증
→
검증 결과
8주
STEP 7
시각화 · 보고서
→
최종 보고서

## Slide 11
분석 한계 및 보완 방향
📐
경사도 직선 거리 계산 오차
원인
건물 · 장애물 우회 경로 미반영
보완
도보 네트워크 링크 기반
실제 경로 거리로 보정
🔍
표고점 위치 자동 판별 불가
원인
보도 / 건물 옥상 자동 구분 어려움
보완
도보 네트워크와 공간 조인으로
보도 위 점만 필터링
🅿️
배달로봇 대기 장소 데이터 미확보
원인
현재 공개 데이터 부재
보완
운영 업체 공개 자료 참고
향후 보완 예정
👥
실시간 보행자 밀도 미반영
원인
유동인구 데이터 유료
보완
서울시 열린데이터광장
집계 유동인구로 대체

## Slide 12
🤖
데이터로 최적 경로를 찾다
서울시 배달로봇 도입 최적 지역 선정
감사합니다